## Slide 1
Mesure de pose micro-échelle par vision à l’aide de mires périodiques codées : applications à la microrobotique
Antoine ANDRÉ
Séminaire MIS
23 septembre 2021

## Slide 2
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Mesure de pose avec des mires périodiques
III. Performances et validation expérimentale
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 3
Introduction
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Microrobotique
Assemblage
Caractérisation
Contrôle
Diller, E., & Sitti, M. (2014)
Till, J., & Rucker, D. C. (2017)
Mesure par vision
Sans contact
Mesure sur zone d’intérêt
Applicable dans des milieux biologiques

## Slide 4
De l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Distances de travail très courtes (5 cm)
Focales très longues (200 mm)
Champ de vision réduit
Profondeur de champ très courte (10 μm)
Faible contraste et piqué
Difficultés d’illumination de la scène
Projection orthographique

## Slide 5
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 6
Aperçu des méthodes de mesure de position en microscopie
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Résolution
1 px
0.1 px
0.01 px
0.001 px
0.5 px
Détection pixélique de contours
Intercorrelation
Mesure de phase
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016)
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019)
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016)
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013)
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013)
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017)
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019)
Notes: Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019, June). Turning a machine vision camera into a high precision position and angle encoder: NanoGPS-OxyO. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI (Vol. 11056, p. 110562O). International Society for Optics and Photonics.
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016). Vision-based nano robotic system for high-throughput non-embedded cell cutting. Scientific reports, 6(1), 1-14.
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019). Nanoscale measurement with pattern recognition of an ultra-precision diamond machined polar microstructure. Precision Engineering, 56, 156-163.
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013, May). Towards high-speed automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1718-1723). IEEE.
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013, May). Locating end-effector tips in automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1724-1729). IEEE.
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017). Increasing accuracy and precision of digital image correlation through pattern optimization. Optics and Lasers in Engineering, 91, 73-85.

## Slide 7
Marqueurs périodiques et mesure de phase
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Moiré
Mires périodiques
Mires Vernier
Résolution 3 nm, plage de 2x2 cm²
Résolution 10 nm, plage de 1x1 cm²
Résolution 0.5 nm, plage de 221 μm
Résolution 42 nm, plage de 10 μm
Résolution 0.5 nm, plage de 10 μm
Résolution 15 nm, plage de 25x25 mm²
Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018)
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009)
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016)
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010)
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015)
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014)
Notes: Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018). Note: An absolute XY-Θ position sensor using a two-dimensional phase-encoded binary scale. Review of Scientific Instruments, 89(4), 046105.
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009, September). Position encryption of extended surfaces for subpixel localization of small-sized fields of observation. In 2009 International Symposium on Optomechatronic Technologies (pp. 22-27). IEEE.
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014). Subpixelic measurement of large 1D displacements: Principle, processing algorithms, performances and software. Sensors, 14(3), 5056-5073.
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010). Subnanometer translation of microelectromechanical systems measured by discrete Fourier analysis of CCD images. Journal of Microelectromechanical Systems, 19(5), 1273-1275.
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015). On-chip method to measure mechanical characteristics of a single cell by using moiré fringe. Micromachines, 6(6), 660-673.

## Slide 8
Choix d’étude et nouvelles problématiques
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Verrous scientifiques
Faible plage de mesure
Faible robustesse en microscopie
Mesure planaire seulement
Mesure de pose 3D
Robustesse aux conditions d’imagerie défavorables
Applications à la microrobotique
Extension à une plage centimétrique
𝑥𝑦𝛼
Occultation, bruit, éclairage etc…
1 période
Occultation, bruit, éclairage etc…
1 période
Mesure de pose par mires périodiques

## Slide 9
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 10
Propriété des mires périodiques 1D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Deux pics de Dirac en
et
Argument du pic :
Équation de mire 1D continue :
Domaine spatial
Domaine spectral

## Slide 11
Propriété des mires périodiques 1D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Transformée de Fourier
Transformée de Fourier inverse
Déroulage de la phase
Spatial
Freq.
Spatial
Spatial
Filtrage gaussien du pic fréquentiel
Angle de la transformée de Fourier inverse
Régression linéaire

## Slide 12
Propriété des mires périodiques 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
4 pics de Dirac principaux :
Signal échantillonné : filtrage 2D et régression linéaire sur plan de phase

## Slide 13
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Modèle de projection orthographique utilisé :
avec

## Slide 14
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Figure plan de phase fit – plan de phase déroulé
Cas ortho
Cas perspective
Citer IJCV
Cas orthographique : ambiguïté sur le signe des angles hors-plan
Cas perspective : Non ambiguïté grâce à la période pixelique variable
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire, il vient :

## Slide 15
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Figure plan de phase fit – plan de phase déroulé
Cas ortho
Cas perspective
Citer IJCV
Cas orthographique : ambiguïté sur le signe des angles hors-plan
Cas perspective : Non ambiguïté grâce à la période pixelique variable
Modèle de projection :
avec
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire, il vient :

## Slide 16
Mesure de pose robuste de mires périodiques encodées
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Buts de l’insertion de la sequence codée :
Fournir un repérage absolu en translation et en orientation
Conserver la redondance périodique d’information
Assurer une robustesse de l’encodage et du décodage
Order n for the sequence generation | Code length | Resulting target size |  | 
3 bits | 24 | 72 µm | 216 µm | 600 µm
6 bits | 192 | 1,15 mm | 1,7 mm | 4,8 mm
8 bits | 768 | 2,3 mm | 6,9 mm | 19,2 mm
10 bits | 3072 | 0,92 cm | 2,76 cm | 7,68 cm
12 bits | 12288 | 3,68 cm | 11,06 cm | 30,72 cm
Order n for the sequence generation | Code length | Resulting target size |  | 
3 bits | 24 | 72 µm | 216 µm | 600 µm
6 bits | 192 | 1,15 mm | 1,7 mm | 4,8 mm
8 bits | 768 | 2,3 mm | 6,9 mm | 19,2 mm
10 bits | 3072 | 0,92 cm | 2,76 cm | 7,68 cm
12 bits | 12288 | 3,68 cm | 11,06 cm | 30,72 cm

## Slide 17
Mesure de pose robuste de mires périodiques encodées
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 18
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 19
Essais de résolution atteignable
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Axe | Résolution | Justesse
 | nm | 1.15%
 | nm | -
 | μrad. | 0.0004%
Axe | Résolution | Justesse
 |  | 1.15%
 |  | -
 |  | 0.0004%
Citer Tmech + IJCV

## Slide 20
Essais de résolution atteignable
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Citer Tmech + IJCV
Axe | Résolution | Justesse
 | nm | 1.15%
 | nm | -
 | mm | -
 | μrad. | 0.0004%
 | μrad. | 0.35%
 | μrad. | -
Axe | Résolution | Justesse
 |  | 1.15%
 |  | -
 |  | -
 |  | 0.0004%
 |  | 0.35%
 |  | -

## Slide 21
Essais de robustesse à la dégradation des images acquises
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 22
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 23
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Fonctionnalités du logiciel :
Géneration des mires
  Impression + simus
  Tests
Mesure de pose
  2D / 3D
  Diversité des motifs
Branche de tests
C++ / python / Matlab
Interface simplifiée GUI + API + https://Vernier-project

## Slide 24
Performances
Stats sur le code (nb classes, nb lignes de codes, généralisation des tests avec de l’aléatoire)

## Slide 25
Application à l’étalonnage de microrobots
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
But
Verrou
Mires
Résultats
Benjamin Mauzé
Thèse soutenue le 11/01/21

## Slide 26
Application à la mesure de force
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
But
Verrou
Mires
Résultats

## Slide 27
Application aux tâches de micro-assemblage
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
But
Verrou
Mires
Résultats

## Slide 28
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 29
Conclusions
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Récapitulatif des buts initiaux :
Extension de la plage de mesure
Conservation de la grande resolution
Mesure de pose 3D
Applications à la microrobotique
10x10 cm²
1 nm en et 4 μrad. en orientation
120 μrad. en orientation et
Création d’un logiciel dédié à la mesure de pose par mires
Limites :
Profondeur de champ limitée
Dans le plan, limité par l’environnement
Ambiguïté + résolution

## Slide 30
Perspectives : la mesure de pose 3D par l’holographie numérique
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Inconvénient de la microscopie Classique :
Possibilité de n’enregistrer que l’intensité lumineuse
Fournit une information 2D seulement
Microscopie par holographie numérique :
Utilise une source de lumière cohérente
Enregistrement interférentiel de cette onde cohérente : l’hologramme
Enregistrement de l’intensité et de la phase de l’onde incidente sur l’objet
Reconstruction
Résolution nanométrique en z
Résolution de l’ordre du μrad. En et

## Slide 31
Perspectives : la mesure de pose 3D par l’holographie numérique
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 32
Vers des nouveaux motifs de mires pour augmenter la plage hors-plan
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 33
Merci pour votre attention
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications