## Slide 1
Mesure visuelle robuste à grands rapports plage sur résolution de la pose 3D de mires périodiques codées : applications à la microrobotique
Antoine ANDRÉ
Soutenance de thèse du 8 Octobre 2021
Jury
Rapporteurs : Youcef MEZOUAR Professeur à SIGMA-Clermont, Institut Pascal
Peter STURM Directeur de recherche à l’INRIA de Grenoble
Examinateur : Éric MARCHAND Professeur à l’Université de Rennes 1, IRISA
Encadrants : Guillaume LAURENT Maître de Conférences HDR à l’ENSMM, FEMTO-ST
Patrick SANDOZ Chargé de recherche HDR CNRS, FEMTO-ST Maxime JACQUOT Professeur à l’Université de Franche-Comté, FEMTO-ST
Notes: Avant de commencer je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence aujourd’hui, que ce soit en présentiel ou à distance ainsi que mes directeurs de thèse pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de ce doctorat…
Cette these a été menée au sein de l’institut FEMTO-ST et plus particulièrement dans le laboratoire AS2M. Ces travaux de recherché s’inscrivent dans la thénatique de ce laboratoire, à savoir la mirorobotique et son champ applicatif varié.

## Slide 2
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Mesure de pose avec des mires périodiques
III. Performances et validation expérimentale
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 3
Introduction
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Microrobotique :
Robots de taille microscopique
Robots avec des résolutions micrométriques
Hexapode HXP-50, Newport
Hexapode à jambes souples, Till, 2017
Notes: Difficulté d’insérer des capteurs sur microrobots

## Slide 4
De l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Distances de travail très courtes (<< 5 cm)
Focales très longues (200 mm)
Champ de vision réduit
Profondeur de champ très courte (10 μm)
Faible contraste et piqué
Difficultés d’illumination de la scène
Projection orthographique

## Slide 5
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 6
Détection de contours
Intercorrelation
Mesure de phase
Aperçu des méthodes de mesure de position en microscopie
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Résolution
structuration
macroscopie
microscopie
Notes: Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019, June). Turning a machine vision camera into a high precision position and angle encoder: NanoGPS-OxyO. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI (Vol. 11056, p. 110562O). International Society for Optics and Photonics.
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016). Vision-based nano robotic system for high-throughput non-embedded cell cutting. Scientific reports, 6(1), 1-14.
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019). Nanoscale measurement with pattern recognition of an ultra-precision diamond machined polar microstructure. Precision Engineering, 56, 156-163.
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013, May). Towards high-speed automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1718-1723). IEEE.
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013, May). Locating end-effector tips in automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1724-1729). IEEE.
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017). Increasing accuracy and precision of digital image correlation through pattern optimization. Optics and Lasers in Engineering, 91, 73-85.

## Slide 7
Marqueurs périodiques et mesure de phase
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mires périodiques
Résolution 0.5 nm, plage de 10 μm
Résolution 15 nm, plage de 25x25 mm²
Résolution 3 nm, plage de 1x1 cm²
Résolution 10 nm, plage de 1x1 cm²
Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018)
Galeano-Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009)
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016)
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010)
Moiré
Mires Vernier
Résolution 0.5 nm, plage de 221 μm
Résolution 42 nm, plage de 10 μm
(Sugiura, 2015)
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014)
Notes: Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018). Note: An absolute XY-Θ position sensor using a two-dimensional phase-encoded binary scale. Review of Scientific Instruments, 89(4), 046105.
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009, September). Position encryption of extended surfaces for subpixel localization of small-sized fields of observation. In 2009 International Symposium on Optomechatronic Technologies (pp. 22-27). IEEE.
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014). Subpixelic measurement of large 1D displacements: Principle, processing algorithms, performances and software. Sensors, 14(3), 5056-5073.
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010). Subnanometer translation of microelectromechanical systems measured by discrete Fourier analysis of CCD images. Journal of Microelectromechanical Systems, 19(5), 1273-1275.
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015). On-chip method to measure mechanical characteristics of a single cell by using moiré fringe. Micromachines, 6(6), 660-673.

## Slide 8
Verrous actuels – objectifs de recherche
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesure planaire
3DDL , et
Faible plage de mesure
1x1 cm²
Faible robustesse en microscopie
Occultation, bruit, éclairage, etc.
Mesure de pose 6DDL
Extension de la plage de mesure
Robustesse aux conditions d’imagerie en microscopie
Applications à la microrobotique
10 μm
(Rauch, J. Y., 2018)

## Slide 9
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 10
Propriété des signaux périodiques 1D continus
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Signal sinusoïdal 1D
2 informations
Fréquence
1 seul outil pour les mesurer : la transformée de Fourier
Deux pics de Dirac en
et
Argument du pic :
Module du spectre
Angle du spectre
Phase
Notes: Position de la phase par rapport au pixel

## Slide 11
Propriété des signaux périodiques 1D échantillonnés
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Transformée de Fourier
Spatial
Freq.
Filtrage gaussien du pic fréquentiel
Transformée de Fourier inverse
Spatial
Angle de la transformée de Fourier inverse
Déroulage de la phase
Spatial
Régression linéaire
Notes: Étude de signaux périodiques avec cette méthode = ce qui marche le mieux
Changement de référentiel par rapport à la camera et à la mesure de la phase sur chaque pixel
Mesure de phase sur un seul pixel = trop bruité
Phase du signal global souhaité  regression linéaire
Filtrage gaussien = filter passer bande
Droite de regression = resolution de la méthode

## Slide 12
Propriété des signaux périodiques 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
4 pics fréquentiels principaux :
Signal échantillonné : filtrage 2D et régression linéaire sur plan de phase
6 informations indépendantes
Notes: Phi1 phi2 Directement représentatif de la phase du pixel central => de sa postion par rapport à la mire
A1 b1 a2 b2 correspondent aux autres DDLs

## Slide 13
Du 2D au 3D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
4 pics fréquentiels principaux :
Signal échantillonné : filtrage 2D et régression linéaire sur plan de phase
6 informations indépendantes
Peut-on utiliser ces 6 informations pour mesurer 6 DDL ?
Notes: Phi1 phi2 Directement représentatif de la phase du pixel central => de sa postion par rapport à la mire
A1 b1 a2 b2 correspondent aux autres DDLs
Bien 6 infos indépendantes, que l’on voit respirer

## Slide 14
Quid du 3D ?
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Modèle de projection orthographique à l’échelle utilisé :
avec
Et
Comment exploiter la position des pics fréquentiels pour mesurer , et ?
Mesure 3DDL directe avec la phase
Avec les numéros de période
et le numéro du quadrant angulaire

## Slide 15
Équivalence spectral – spatial
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Lien entre plan de phase
et pics spectraux :
et
Grande résolution
grâce à la régression linéaire
Mesurer , et directement avec l’information spectrale ?
Mesurer , et directement avec l’information spectrale ?

## Slide 16
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire :
et
4 équations, 3 inconnues , et
s’obtient de l’équation
Donnant une equation du second ordre
Qui s’écrit

## Slide 17
Extension de la plage de mesure
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Séquence codée à registre de decalage :
1 ligne codante toutes les 3 lignes
Conservation d’une forte densité de points
Redondance des bits sur toutes les lignes / colonnes
Cellules codantes de 9 points
Repérage angulaire absolu sur
Repérage en translation absolu

## Slide 18
Décodage robuste et absolu de la position
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
*e_
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Sélection des pixels dont la phase est proche de
Sélection des pixels dont la phase est proche de ±𝝅
Seuillage adaptatif pour la détection robuste de la présence – absence des points
Vue RGB des trois sous figures précédentes
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Seuillage adaptatif pour la détection robuste de la présence – absence des points
Vue RGB des trois sous figures précédentes
(e)
Imagette des points de la mire
Robustesse avec redondance de l’information codante
Notes: Echelle pixellique vers echelle en ordre de frange
Rassembler l’information pertinente des points (relati
Détection de la presence / absence des points
NE pas oublier de dire qu’on a bien le détrompeur d’angle

## Slide 19
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 20
Résolution atteinte (1/2)
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 
 | nm | 
 | μrad. | rad.

## Slide 21
Résolution atteinte (1/2)
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm

## Slide 22
Résolution atteinte (2/2)
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.

## Slide 23
Résolution atteinte (2/2)
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 | mm | 
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.

## Slide 24
Essais de robustesse à la dégradation des images acquises
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Robust phase-based decoding for absolute (X, Y, Θ) positioning by vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-12.
Occultation
Défaut de mise au point
Bruit, faible éclairage
Baisse de résolution d’un facteur 100
Mais Mesure de pose toujours valide

## Slide 25
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 26
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Génération de mires
Simulations
Fabrication
Mesure de pose
2D
3D
C++
Python
Matlab
Langages disponibles
Tests unitaires
Fonctionnalités :
Génération sur smartphone

## Slide 27
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Sandoz, P., & Laurent, G. J., Logiciel Vernier Library déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), identifiant IDDN.FR.001.510013.000.S.P.2020.000.41100, Dec. 2020
https://projects.femto-st.fr/vernier/en
Site web :
Bibliothèque précompilée en C++
Documentation exhaustive
Performances
Temps de calcul par type de mire et par taille d’image :
Motif testé | 2048 x 2048 | 1024 x 1024 | 512 x 512 | 256 x 256
Periodic Pattern Detector | 416.4 ms | 110.78 ms | 22.97 ms | 6.4 ms
Bitmap Pattern Detector (2π absolu) | 1833.28 ms | 467.81 ms | 109.07 ms | 27.19 ms
QRCode Pattern Detector |  | 478.59 ms | 117.18 ms | 29.07 ms
Megarena Detector | 694.53 ms | 173.59 ms | 38.44 ms | 10.32 ms
Notes: GPU en reflexion

## Slide 28
Étalonnage de microrobots à articulations souples
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Benjamin Mauzé
Thèse soutenue le 11/01/21
Encadré par G. Laurent, R. Dahmouche et C. Clévy
Mesurer la justesse d’un robot à articulations souples
7 lieux de mesure, plusieurs échelles
Mesure de pose multi-DDL de la plateforme centrale
Résolution en translation de 8.2 nm en rotation de 2.6 μrad.
Mesurer la justesse d’un robot à articulations souples
Mesurer la position directement sur la plateforme centrale
Résolution en translation de 3.41 μm et en rotation de 14.3 μrad.
Mire déclinable à plusieurs échelles
Mauzé, B., Dahmouche, R., Laurent, G. J., André, A. N., Rougeot, P., Sandoz, P., & Clévy, C. (2020). Nanometer precision with a planar parallel continuum robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3806-3813.
Notes: 7 lieux de mesure :
6 qrcodes + 1 megarena
Pour ce cas applicatif besoin de :
plage resolution pas de solution
Megarena 9 microns
Multi echelle
3DDL
absence de solution alternative
Megarena 140 microns  Côté declinable a différentes échelles (micro à macro)

## Slide 29
Caractériser des fibres naturelles en compression
Pas de capteur assez résolu et grande plage
Mesure force – déplacement à l’aide de mires QR Codes
Mesures simultanées force – déplacement sur fibre végétale
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Jason Govilas
En thèse depuis oct. 2019
Encadré par V. Placet, C. Clévy et J. Beaugrand
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
50 μm
50 μm

## Slide 30
Micro-assemblage de puces micro-fluidiques
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Olivier Lehmann
Ingénieur de recherche
Assemblage de micro puces fluidiques
Impossibilité de mettre des capteurs sur les plaques en verre
Asservissement visuel à grande résolution
Assemblage résolu à 50 nm

## Slide 31
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 32
Conclusions
Introduction
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mesure limitée à 1 période
Mesure limitée à 3 DDL
Faible robustesse en microscopie
Difficultés applicatives à la microrobotique
Étalonnage de microrobots souples
Caractérisation mécanique
Micro-assemblage
Applications à la microrobotique variées
Mesure 6DDL
Plage de 10x10 cm²
Décodage robuste

## Slide 33
Conclusions
Introduction
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Axe | Résolution | Plage de mesure
Mesure 6DDL
Plage de mesure 10x10 cm²
Grande robustesse
 | mm | 
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
Applications à la microrobotique variées
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 | mm | 
Résolution
Résolution
Rapport plage/résolution

## Slide 34
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Utilise une source cohérente
Rayon principal séparé en deux
Référence
Objet
Figure d’interférence, hologramme
Mesure de l’intensité et de la phase du rayon éclairant l’objet
Résolution nanométrique en
du microradian en
Demande de connaître a priori la distance de reconstruction
Mais
Approche par apprentissage automatique
Stéphane Cuenat
Thèse commencée en Mars 2021
Encadré par R. Couturier et G. Perrot
Notes: Mesure interférentielle

## Slide 35
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Microscope à holographie numérique LynceeTec
Couplé à un hexapode HXP50-MECA Newport
Hologramme acquis
Intensité de l’onde après reconstruction de l’hologramme
Phase de l’onde après reconstruction de l’hologramme
Mesure de
Mesure de
Notes: Bien faire le distingo entre phase de la mire et phase de l’onde
Présentation du dispo
Image intensité / phase de l’onde
Résultats
Problématique distance de reconstruction  Stéphane

## Slide 36
Introduction
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 37
Introduction
Perspectives : Vers des mires non planaires
État de l’art
Conclusions
Performances
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Vue caméra
Plage de mesure des angles hors-plan
Comment augmenter cette plage ?

## Slide 38
Bilan des publications
Revues internationales à comité de lecture
Parus
Soumis
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Robust phase-based decoding for absolute (X, Y, Θ) positioning by vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-12.
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions onAutomation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Mauzé, B., Dahmouche, R., Laurent, G. J., André, A. N., Rougeot, P., Sandoz, P., & Clévy, C. (2020). Nanometer precision with a planar parallel continuum robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3806-3813.
+ presta industrielle Percipio
+ depot APP Vernier
Conférences internationales avec édition des actes
André, A. N., Sandoz, P., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020, July). Robust, precise and scalable: A phase-encoded pattern for visual X, Y, Θ positioning. In 2020 International Conference on Manipulation, Automation and Robotics at Small Scales (MARSS) (pp. 1-5). IEEE.

## Slide 39
Merci pour votre attention
Mesure visuelle robuste à grands rapports plage sur résolution de la pose 3D de mires périodiques codées : applications à la microrobotique

## Slide 40
Mesure de pose complète et non ambigüe d’une mire 2D
Introduction
État de l’art
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Projection perspective : période apparente dépend distance mire – caméra
lever l’ambiguïté sur et
Exploitation des deux images de phase
1ère dérivée
2nde dérivée
évolution de la période de la mire
évolution du sens de la période
Lien entre et direct :
Notes: Jusqu’où le modèle ortho est valable en projection perspective ?
Extrapolation possible jusqu’à quell point ?

## Slide 41
Évolution des dérivées successives des images de phase

## Slide 42
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 43
Mesure de pose absolue à partir d’HP Codes
Image acquise, en pixels
Imagette de points

## Slide 44
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 45
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 46
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue