## Slide 1
Mesure visuelle robuste à grands rapports plage sur résolution de la pose 3D de mires périodiques codées : applications à la microrobotique
Antoine ANDRÉ
Soutenance de thèse du 8 Octobre 2021
Jury
Rapporteurs : Youcef MEZOUAR Professeur à SIGMA-Clermont, Institut Pascal
Peter STURM Directeur de recherche à l’INRIA de Grenoble
Examinateur : Éric MARCHAND Professeur à l’Université de Rennes 1, IRISA
Encadrants : Guillaume LAURENT Maître de Conférences HDR à l’ENSMM, FEMTO-ST
Patrick SANDOZ Chargé de recherche HDR CNRS, FEMTO-ST Maxime JACQUOT Professeur à l’Université de Franche-Comté, FEMTO-ST
Notes: Merci Monsieur le president du jury.
Avant de commencer je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence aujourd’hui, que ce soit en présentiel ou à distance ainsi que mes directeurs de thèse pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de ce doctorat…
Cette these a été menée au sein de l’institut FEMTO-ST et plus particulièrement dans le département AS2M. Ces travaux de recherche s’inscrivent direcement dans la thématique de ce département, don’t un des axes de recherché est la mirorobotique et son champ applicatif varié.

## Slide 2
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Mesure de pose avec des mires périodiques
III. Performances et validation expérimentale
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 3
État de l’art
Introduction
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
6 DDL
Sans contact
Échelle ajustable
Apports de la vision par ordinateur
Microrobots
Robots de précision
Microrobotique
Applications
Micro-manipulation
Micro-assemblage
Caractérisation de micro objets
10 μm
Notes: Difficulté d’insérer des capteurs sur microrobots

## Slide 4
De l’échelle macroscopique à l’échelle microscopique
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Distances de travail très courtes ( 5 cm)
Profondeur de champ très courte (10 μm)
Projection orthographique
Champ de vision réduit
Difficultés d’illumination de la scène
Résolution micrométrique

## Slide 5
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 6
Aperçu des méthodes de mesure de position en microscopie
Résolution
Structuration
Macroscopie
Microscopie
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Acher, O., & Nguyen, T. L. (2019, June). Turning a machine vision camera into a high precision position and angle encoder: NanoGPS-OxyO. In Optical Measurement Systems for Industrial Inspection XI (Vol. 11056, p. 110562O). International Society for Optics and Photonics.
Shang, W., Lu, H., Wan, W., Fukuda, T., & Shen, Y. (2016). Vision-based nano robotic system for high-throughput non-embedded cell cutting. Scientific reports, 6(1), 1-14.
Zhao, C., Cheung, C. F., & Liu, M. (2019). Nanoscale measurement with pattern recognition of an ultra-precision diamond machined polar microstructure. Precision Engineering, 56, 156-163.
Avci, E., Nguyen, C. N., Ohara, K., Kojima, M., Mae, Y., & Arai, T. (2013, May). Towards high-speed automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1718-1723). IEEE.
Liu, J., Gong, Z., Tang, K., Lu, Z., & Sun, Y. (2013, May). Locating end-effector tips in automated micromanipulation. In 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (pp. 1724-1729). IEEE.
Bomarito, G. F., Hochhalter, J. D., Ruggles, T. J., & Cannon, A. H. (2017). Increasing accuracy and precision of digital image correlation through pattern optimization. Optics and Lasers in Engineering, 91, 73-85.

## Slide 7
Marqueurs périodiques et mesure de phase
Résolution 15 nm, plage de 25 mm x 25 mm
Mires périodiques
Résolution 0.5 nm, plage de 10 μm
(Chen, Z. H., 2016)
(Yamahata, C., 2010)
Vernier
Moiré
Résolution 0.5 nm, plage de 221 μm
Résolution 42 nm, plage de 10 μm
(Sugiura, 2015)
(Guelpa, V., 2014)
Résolution 3 nm, plage de 1 cm x1 cm
Résolution 10 nm, plage de 1 cm x1 cm
(Kim, J. A., 2018)
(Galeano-Zea, J. A., 2009)
Mires pseudo-périodiques
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: Kim, J. A., Kim, J. W., Kang, C. S., & Jin, J. (2018). Note: An absolute XY-Θ position sensor using a two-dimensional phase-encoded binary scale. Review of Scientific Instruments, 89(4), 046105.
Zea, J. A. G., Sandoz, P., & Robert, L. (2009, September). Position encryption of extended surfaces for subpixel localization of small-sized fields of observation. In 2009 International Symposium on Optomechatronic Technologies (pp. 22-27). IEEE.
Chen, Z. H., & Huang, P. S. (2016). A vision-based method for planar position measurement. Measurement Science and Technology, 27(12), 125018.
Guelpa, V., Laurent, G. J., Sandoz, P., Zea, J. G., & Clévy, C. (2014). Subpixelic measurement of large 1D displacements: Principle, processing algorithms, performances and software. Sensors, 14(3), 5056-5073.
Yamahata, C., Sarajlic, E., Krijnen, G. J., & Gijs, M. A. (2010). Subnanometer translation of microelectromechanical systems measured by discrete Fourier analysis of CCD images. Journal of Microelectromechanical Systems, 19(5), 1273-1275.
Sugiura, H., Sakuma, S., Kaneko, M., & Arai, F. (2015). On-chip method to measure mechanical characteristics of a single cell by using moiré fringe. Micromachines, 6(6), 660-673.

## Slide 8
Verrous actuels – objectifs de recherche
10 μm
(Rauch, J. Y., 2018)
Mesure planaire
3 DDL , et
Faible plage de mesure
1 cm x 1 cm
Faible plage de mesure
Faible robustesse en microscopie
Occultation, bruit, éclairage, etc.
Limites de la mesure par mire périodique
Mesure de pose 6 DDL
Extension de la plage de mesure
Robustesse aux conditions d’imagerie en microscopie
Applications à la microrobotique
Objectifs de recherche
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 9
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 10
Propriété des signaux périodiques 1D continus
Fréquence
Deux pics de Dirac en
et
Argument du pic
Module du spectre
Angle du spectre
Phase
Signal sinusoïdal 1D
2 informations
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: Position de la phase par rapport au pixel

## Slide 11
Propriété des signaux périodiques 1D échantillonnés
Transformée de Fourier
Spatial
Freq.
Filtrage gaussien du pic fréquentiel
Spatial
Transformée de Fourier inverse
Angle de la transformée de Fourier inverse
Déroulage de la phase
Spatial
Régression linéaire
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: Étude de signaux périodiques avec cette méthode = ce qui marche le mieux
Changement de référentiel par rapport à la camera et à la mesure de la phase sur chaque pixel
Mesure de phase sur un seul pixel = trop bruité
Phase du signal global souhaité  regression linéaire
Filtrage gaussien = filter passer bande
Droite de regression = resolution de la méthode

## Slide 12
Propriété des signaux périodiques 2D
4 pics fréquentiels principaux :
Signal échantillonné : filtrage 2D et régression linéaire sur plan de phase
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
6 informations indépendantes
Notes: Phi1 phi2 Directement représentatif de la phase du pixel central => de sa postion par rapport à la mire
A1 b1 a2 b2 correspondent aux autres DDLs

## Slide 13
Mesure de position des mires périodiques 2D
6 informations indépendantes
Peut-on utiliser ces 6 informations pour mesurer 6 DDL ?
Mesure 3DDL directe avec la phase
Avec les numéros de période
et le numéro du quadrant angulaire
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: Phi1 phi2 Directement représentatif de la phase du pixel central => de sa postion par rapport à la mire
A1 b1 a2 b2 correspondent aux autres DDLs
Bien 6 infos indépendantes, que l’on voit respirer

## Slide 14
Quid du 3D ?
Modèle de projection orthographique à l’échelle utilisé :
avec
Et
Comment exploiter la position des pics fréquentiels pour mesurer , et ?
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Lien entre spatial et spectral avec équations plans de phase

## Slide 15
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire :
et
4 équations, 3 inconnues , et
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
déterminé avec une équation d’ordre 4 :

## Slide 16
Extension de la plage de mesure
Séquence codée à registre de decalage :
1 ligne codante toutes les 3 lignes
Conservation d’une forte densité de points
Codage 12 bits + période 9 μm mire 11.6 cm x 11.6 cm
Cellules codantes de 9 points
Repérage angulaire absolu sur
Repérage en translation absolu
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 17
Décodage robuste et absolu de la position
Imagette des points de la mire
Robustesse avec redondance de l’information codante
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Mire périodique encodée acquise
Sélection des pixels dont la phase est proche de 0
Sélection des pixels dont la phase est proche de
Vue RGB des trois sous figures précédentes
Seuillage adaptatif pour la détection de la présence – absence des points
Notes: Echelle pixellique vers echelle en ordre de frange
Rassembler l’information pertinente des points (relati
Détection de la presence / absence des points
NE pas oublier de dire qu’on a bien le détrompeur d’angle

## Slide 18
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 19
Résolution atteinte (1/2)
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
Axe | Résolution (std) | Plage de mesure
 | nm | 
 | nm | 
 | μrad. | rad.
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 20
Résolution atteinte (1/2)
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | > 10 cm
 | nm | > 10 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | > 10 cm
 |  | > 10 cm
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 21
Résolution atteinte (2/2)
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 | μrad. | 
 | μrad. | 
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 22
Résolution atteinte (2/2)
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
Axe | Résolution | Plage de mesure
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
Axe | Résolution | Plage de mesure
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
 | mm | 

## Slide 23
Essais de robustesse à la dégradation des images acquises
André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Robust phase-based decoding for absolute (X, Y, Θ) positioning by vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-12.
Défaut de mise au point
Bruit, faible éclairage
Baisse de résolution d’un facteur 100
Mais Mesure de pose toujours possible
Occultation
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 24
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 25
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
Générations de mires
Mesure de pose
Simulations
Fichiers de fabrication
2D
3D
Langages disponibles
C++
Python
Matlab
Tests unitaires
Fonctionnalités :
Génération sur smartphone
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 26
Développement d’une bibliothèque logicielle polyvalente
André, A. N., Sandoz, P., & Laurent, G. J., Logiciel Vernier Library déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), identifiant IDDN.FR.001.510013.000.S.P.2020.000.41100, Dec. 2020
https://projects.femto-st.fr/vernier/en
Site web :
Bibliothèque précompilée en C++
Documentation exhaustive
Performances
Temps de calcul par type de mire et par taille d’image :
Motif testé | 2048 x 2048 | 1024 x 1024 | 512 x 512 | 256 x 256
Periodic Pattern Detector | 416.4 ms | 110.78 ms | 22.97 ms | 6.4 ms
Bitmap Pattern Detector (2π absolu) | 1833.28 ms | 467.81 ms | 109.07 ms | 27.19 ms
QRCode Pattern Detector |  | 478.59 ms | 117.18 ms | 29.07 ms
Megarena Detector | 694.53 ms | 173.59 ms | 38.44 ms | 10.32 ms
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: GPU en reflexion

## Slide 27
Étalonnage de microrobots continus (1/2)
Benjamin Mauzé
Thèse soutenue le 11/01/21
Encadré par G. Laurent, R. Dahmouche et C. Clévy
Mesurer la justesse d’un robot continu
Mesurer la position directement sur la plateforme centrale
Résolution en translation de 3.41 μm et en rotation de 14.3 μrad.
Mire déclinable à plusieurs échelles
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: 7 lieux de mesure :
6 qrcodes + 1 megarena
Pour ce cas applicatif besoin de :
plage resolution pas de solution
Megarena 9 microns
Multi echelle
3DDL
absence de solution alternative
Megarena 140 microns  Côté declinable a différentes échelles (micro à macro)

## Slide 28
Étalonnage de microrobots continus (2/2)
Benjamin Mauzé
Thèse soutenue le 11/01/21
Encadré par G. Laurent, R. Dahmouche et C. Clévy
Mesurer la justesse d’un robot continu
7 lieux de mesure, plusieurs échelles
Mesure de pose multi-DDL de la plateforme centrale
Résolution en translation de 8.2 nm en rotation de 2.6 μrad.
Mauzé, B., Dahmouche, R., Laurent, G. J., André, A. N., Rougeot, P., Sandoz, P., & Clévy, C. (2020). Nanometer precision with a planar parallel continuum robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3806-3813.
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: 7 lieux de mesure :
6 qrcodes + 1 megarena
Pour ce cas applicatif besoin de :
plage resolution pas de solution
Megarena 9 microns
Multi echelle
3DDL
absence de solution alternative
Megarena 140 microns  Côté declinable a différentes échelles (micro à macro)

## Slide 29
Caractériser des fibres naturelles en compression
Pas de capteur assez résolu et grande plage
Mesure force – déplacement à l’aide de mires QR Codes
Mesures simultanées force – déplacement sur fibre végétale
Jason Govilas
En thèse depuis oct. 2019
Encadré par V. Placet, C. Clévy et J. Beaugrand
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
50 μm
50 μm
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 30
Micro-assemblage de puces micro-fluidiques
André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Olivier Lehmann
Ingénieur de recherche
Assemblage de micro puces fluidiques
Impossibilité de mettre des capteurs sur les plaques en verre
Asservissement visuel à grande résolution
Assemblage résolu à 50 nm
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 31
Introduction
I. État de l’art de la mesure de position en microscopie
II. Méthodes de mesure de pose avec des mires périodiques
III. Évaluation des performances de la méthode
IV. Applications à la microrobotique
Conclusions et perspectives

## Slide 32
Conclusions
Mesure limitée à 1 période
Mesure limitée à 3 DDL
Faible robustesse en microscopie
Difficultés applicatives à la microrobotique
Étalonnage de microrobots continus
Caractérisation mécanique
Micro-assemblage
Applications à la microrobotique variées
Mesure 6DDL
Plage de
10 cm x10 cm
Décodage robuste
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 33
Conclusions
Axe | Résolution | Plage de mesure
Mesure 6DDL
Plage de mesure 10 cm x10 cm
Grande robustesse
 | mm | 
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
Applications à la microrobotique variées
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | μrad. | rad.
 | nm | 11.6 cm
 | nm | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 |  | 11.6 cm
 | mm | 
Résolution
Résolution
Plage 40 075 km
Plage 11.6 cm
Rapport plage/résolution
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 34
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
Résolution nanométrique en
du microradian en
Figure d’interférence : hologramme
Onde propagée : nm
Microscope à holographie numérique LynceeTec
Couplé à un hexapode HXP50-MECA Newport
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Comment exploiter l’information d’intensité et de phase de la lumière ?
Notes: Mesure interférentielle

## Slide 35
Principe de mesure 6 DDL en holographie numérique
Hologramme acquis
Intensité de l’onde après reconstruction de l’hologramme
Phase de l’onde après reconstruction de l’hologramme
Mesure de
Mesure de
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Notes: Bien faire le distingo entre phase de la mire et phase de l’onde
Présentation du dispo
Image intensité / phase de l’onde
Résultats
Problématique distance de reconstruction  Stéphane

## Slide 36
Résultats préliminaires de mesure 6 DDL grandement résolue
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications

## Slide 37
Particularités de l’holographie numérique
Pas de problème de mise au point sur une plage de 100 μm
Refocalisation numérique a la bonne distance de mise au point
Demande de connaître a priori la distance de reconstruction
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Approche par apprentissage automatique
Stéphane Cuenat
Thèse commencée en Mars 2021
Encadré par R. Couturier et G. Perrot
Louis Andréoli
Postodoctorat depuis Mai 2021
Avec M. Jacquot
Notes: ANR
Mesure interférentielle

## Slide 38
Perspectives : Vers des mires…
Vue caméra
Plage de mesure des angles hors-plan
Comment augmenter cette plage ?
État de l’art
Introduction
Performances
Conclusions
Mesure de pose par mires périodiques
Applications
Perspectives : Vers des mires non planaires

## Slide 39
Bilan des publications
Revues internationales à comité de lecture
Parus
  André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Sensing one nanometer over ten centimeters: A microencoded target for visual in-plane position measurement. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 25(3), 1193-1201.
  Mauzé, B., Dahmouche, R., Laurent, G. J., André, A. N., Rougeot, P., Sandoz, P., & Clévy, C. (2020). Nanometer precision with a planar parallel continuum robot. IEEE Robotics and Automation Letters, 5(3), 3806-3813.
  André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020). Robust phase-based decoding for absolute (X, Y, Θ) positioning by vision. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 70, 1-12.
Soumis
  André, A. N., Sandoz, P., Mauzé, B., Jacquot, M., & Laurent,G. J. Pose Measurement at Small Scale by Spectral Analysis of Periodic Patterns. International Journal of Computer Vision, soumis en Avril 2021
  André, A. N., Lehmann, 0., Govilas, J., Laurent, G. J., Saa-dana, H., Sandoz, P., Gauthier, V., Lefevre, A., Bolopion, A., Agnus, J.,Placet, V., & Clévy, C. Robotic Micro-Assembly of Fluidic Chips and Single Fiber Compression Test Based-on XYΘ Visual Measurement with High-Precision Fiducial Markers. IEEE Transactions onAutomation Science and Engineering, soumis en juillet 2021
Conférences internationales avec édition des actes
  André, A. N., Sandoz, P., Jacquot, M., & Laurent, G. J. (2020, July). Robust, precise and scalable: A phase-encoded pattern for visual X, Y, Θ positioning. In 2020 International Conference on Manipulation, Automation and Robotics at Small Scales (MARSS) (pp. 1-5). IEEE.
Autres
  André, A. N., Sandoz, P., & Laurent, G. J., Logiciel Vernier Library déposé à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), identifiant IDDN.FR.001.510013.000.S.P.2020.000.41100, Dec. 2020
  Prestation industrielle pour l’entreprise Percipio Robotics, 2020

## Slide 40
Merci pour votre attention
Mesure visuelle robuste à grands rapports plage sur résolution de la pose 3D de mires périodiques codées : applications à la microrobotique

## Slide 41
Équivalence spectral – spatial
Détermination des coordonnées fréquentielles et spatiales avec les équations des plans de phase
Obtention directe des coordonnées et pour la mesure des angles hors plans

## Slide 42
Mesure de pose 3D d’une mire 2D
En projetant les points définissant le repère orthonormé de la mire :
et
4 équations, 3 inconnues , et
s’obtient de l’équation
Donnant une equation du second ordre
Qui s’écrit

## Slide 43
Mesure de pose complète et non ambigüe d’une mire 2D
Projection perspective : période apparente dépend distance mire – caméra
lever l’ambiguïté sur et
Exploitation des deux images de phase
1ère dérivée
2nde dérivée
évolution de la période de la mire
évolution du sens de la période
Lien entre et direct :
Notes: Jusqu’où le modèle ortho est valable en projection perspective ?
Extrapolation possible jusqu’à quell point ?

## Slide 44
Évolution des dérivées successives des images de phase

## Slide 45
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 46
Conception et validation des HP Codes
Nombre de périodes variable
Détermination du nombre minimal de périodes pour une résolution au 1/1000ème de pixel

## Slide 47
Mesure de pose absolue à partir d’HP Codes
Image acquise, en pixels
Imagette de points

## Slide 48
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 49
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 50
Exploitation des imagettes de phase pour la mesure de pose absolue

## Slide 51
Emploi de la bibliothèque logicielle sur Smartphone

## Slide 52
Perspectives : la microscopie à holographie numérique
Notes: Mesure interférentielle